## Slide 1
Notes: ‹#›

## Slide 2: Radar de penetración terrestre FMCW: estado de avance
Santiago Mogica y Martín Ledesma
Ingeniería Electrónica — Trabajo Práctico Profesional (TPP)
Octubre de 2026
Notes: ‹#›
Presentamos dónde está el radar hoy: qué está armado, cómo se procesa la señal y qué se midió. Al final, lo que cambia con la placa del generador propio.

## Slide 3: El sistema
Notes: Primero qué es un GPR FMCW y cómo está armado el nuestro.

## Slide 4: Qué mide un radar FMCW
La distancia se convierte en una frecuencia
El VCO barre 1–2 GHz con una rampa triangular.
El eco llega retrasado τ = 2d/c: al mezclarlo con la señal que sale queda un tono de batido.
fbatido = α₀·τ → proporcional a la distancia.
Las rampas de subida y de bajada dan la misma frecuencia.
1040 MHz
ancho de banda barrido
14,4 cm
resolución: c / 2B
138,6 Hz/m
batido por metro (rampa 50 ms)
Notes: El VCO barre de 1 a 2 GHz con una triangular. Lo que vuelve del blanco llega con retardo, y al mezclarlo con lo que sale queda un tono, el batido, cuya frecuencia es proporcional a la distancia. Medir distancia es medir esa frecuencia con una FFT. La resolución la fija el ancho de banda, no el muestreo.

## Slide 5: Diagrama en bloques
Va a cambiar: la triangular pasa del generador de laboratorio a la placa propia.
Notes: La triangular sintoniza el VCO; el splitter da la señal a transmitir y el oscilador local. El eco pasa por el LNA y el mezclador, se filtra y lo digitaliza un PCM1808 a 48 kHz. El ESP32-C3 lo manda por USB a la PC junto con lecturas de la triangular. Hoy la triangular sale de un generador de laboratorio; la placa propia está en camino.

## Slide 6: Banco de pruebas
Notes: Lo que está armado y las dos cosas que hubo que caracterizar: el VCO y los cables.

## Slide 7: El banco de laboratorio
Cadena de RF: VCO, atenuador, splitter, mezclador y amplificadores.
100 ms
período de la triangular: dos rampas de 50 ms
48 → 6 kS/s
muestreo del PCM1808 y salida diezmada
300
muestras por rampa
20 /s
rampas útiles por segundo (subidas y bajadas)
Notes: Cadena de RF sobre una plaqueta, bocinas de chapa construidas por nosotros, PCM1808 y ESP32-C3. Los números de la derecha son los parámetros con los que se midió todo lo que se muestra después.

## Slide 8: El VCO no es lineal
Su sensibilidad cambia casi 3 a 1 a lo largo de la banda
167–468 MHz/V
sensibilidad dF/dV medida
943–1982 MHz
banda usada, 0 a 3 V
Antes: predistorsión con un DAC.
Ahora: corrección en software, sin tocar el hardware.
Notes: Con una rampa de tensión lineal, la frecuencia no crece lineal: el batido de un blanco se desparrama y el pico se ensancha. La primera solución fue predistorsionar la rampa con un DAC. Hoy la rampa es lineal y la corrección se hace en el software, remuestreando la señal; se ve en la parte de procesamiento.

## Slide 9: Los cables suman distancia
Un FMCW mide la diferencia de retardo entre las entradas del mezclador
3,86 → 1,45 m
offset aparente: RG-58 viejos → RG-213 nuevos (VNA)
4,7 dB
de pérdida recuperados
Es un offset, no un error de escala.
Se corrige con un punto de calibración.
Notes: El cable de antena se suma al retardo del blanco como un offset fijo: no cambia la pendiente ni la resolución, solo corre el origen. Lo medimos con el VNA, con fase. Cambiar los RG-58 viejos por RG-213 de 1 m bajó el offset y la pérdida.

## Slide 10: Procesamiento de la señal
Notes: El núcleo del trabajo de software: de las muestras a la distancia.

## Slide 11: La cadena de procesamiento
Cada rampa de 50 ms se procesa sola y después se promedian
1
Diezmado ×8
Filtros de semibanda en el ESP32-C3: 48 → 6 kS/s sin aliasing
2
Sincronismo
Período y fase de la triangular leída por GPIO3
3
Corte de rampas
300 muestras; las bajadas se invierten en el tiempo
4
Corrección del VCO
Remuestreo a frecuencia uniforme (variable θ)
5
Hann + FFT
Relleno ×8 (2400 puntos); se guarda |X|
6
Promedio
N = 8 rampas por fila, incoherente
7
Fondo y detección
Resta del fondo y puerta de energía
8
Pico sub-bin
Parábola en dB → distancia
Pasos 1: firmware (adquisicion.ino). Pasos 2 a 8: PC (vivo_rapido.py).
Notes: Recorrido completo. En la placa: filtrado y diezmado. En la PC: se reconstruye dónde empieza cada rampa, se corta, se corrige el VCO, FFT, promedio de varias rampas, fondo y pico.

## Slide 12: Sincronismo por software
Saber en qué muestra empieza cada rampa
subida
bajada invertida
subida
bajada invertida
Puntos: lecturas de la triangular (~19 por período). Línea: triángulo ajustado.
El ESP32-C3 lee la triangular por GPIO3, 187,5 veces por segundo.
Se ajustan período y fase sobre los últimos 5 s (~50 períodos), cada 2 s.
Error en el borde de rampa: ~10 µs (una muestra son 167 µs).
Va a cambiar: la placa del generador trae una onda cuadrada de sincronismo, flanco por flanco.
Notes: El generador de laboratorio no da sincronismo. Leemos la triangular con el ADC del ESP32, unas 19 lecturas por período, y ajustamos un triángulo ideal a 50 períodos a la vez: período y fase. El error en el borde de rampa queda en unos 10 µs, menos de una décima de muestra. Con la placa propia esto se reemplaza por la onda cuadrada de sincronismo.

## Slide 13: Corrección del VCO: remuestreo en θ
En vez de linealizar el barrido, se linealiza el muestreo
Fase del batido
Δψ(t) ≈ 2π · τ · f(t)
Nueva variable
θ(t) = [ f(t) − f(0) ] / α₀
En θ es un tono puro
x(θ) = A · cos( 2π · α₀τ · θ + φ )
Antes
Predistorsión: el ESP32 escribía con un DAC una rampa deformada para que la frecuencia saliera recta.
Ahora
Rampa lineal de cualquier generador. La PC interpola la señal a frecuencia uniforme con la curva medida.
Requisito: la triangular tiene que ser lineal y recorrer de 0 a 3 V completos.
Notes: El batido depende de la frecuencia transmitida, no del tiempo. Si definimos una variable θ que avanza al ritmo de la frecuencia real, en θ el batido vuelve a ser un tono puro, sea cual sea la curva del VCO. Como θ es siempre la misma, el remuestreo es una matriz fija: un producto por rampa.

## Slide 14: Promedio de rampas: incoherente
Promediamos magnitudes: el ruido no baja, pero se vuelve parejo
Monte Carlo con la misma cadena del programa (docs/promedio_rampas.py).
5,3 → 1,6 dB
dispersión del piso con N = 8
+9 dB
lo que daría el coherente con N = 8, si la fase se repite
Elegimos incoherente: la estabilidad de fase entre rampas no está verificada, y las bajadas invertidas tienen otra fase.
Magnitud o potencia: igual para ubicar el pico (< 0,2 dB en detección); para medir niveles, la magnitud subestima el piso ~1 dB.
Notes: Hay dos formas de promediar. Coherente: sumar los complejos; el ruido se cancela y el piso baja 10·log N. Incoherente: sumar magnitudes; el piso queda igual pero su dispersión baja como raíz de N, y el pico se distingue mejor. Usamos incoherente porque no está garantizado que la fase se repita entre rampas. Promediar magnitud o potencia da lo mismo para ubicar el pico; para medir niveles, la magnitud subestima el ruido 1 dB.

## Slide 15: Resultados
Notes: Mediciones del 28 de septiembre con una placa metálica a distintas distancias, contra la simulación en MEEP.

## Slide 16: Radargrama en vivo: placa a 90 cm
vivo_rapido.py, fondo congelado, 8 rampas por fila (0,4 s). Pico en 498 Hz = 3,59 m aparentes.
Notes: Arriba el radargrama: el tiempo hacia arriba, la frecuencia en horizontal. La traza roja es el pico de cada fila. Abajo, el espectro de la última fila sobre el fondo; el pico en 498 Hz. 3,59 m aparentes son 0,90 m de aire más el offset de cables y bocinas. A la derecha, el estado de la cadena y la triangular plegada.

## Slide 17: Distancia contra frecuencia
Cinco distancias de la placa: la pendiente es la esperada
135,7 Hz/m
pendiente medida (ideal 138,6; MEEP 139,1)
2,69 m
offset: 1,46 cables + 1,23 bocinas y electrónica
< 4,5 cm
diferencia banco − simulación
Notes: Cada punto es una captura. La pendiente medida es 135,7 Hz/m contra 138,6 ideal y 139,1 simulada. La ordenada al origen es el offset: 1,46 m de cables, medidos con el VNA, más 1,23 m de bocinas y electrónica. Medición y simulación difieren menos de 6 Hz, o sea menos de 4,5 cm, en todas las distancias.

## Slide 18: El banco contra la simulación
El pico coincide; queda una joroba a la izquierda sin explicar
Joroba ~70 Hz bajo el pico: se mueve con la placa y persiste con el fondo restado. Hipótesis a probar: diferencia entre subidas y bajadas (histéresis del VCO).
Notes: Espectro medido y simulado de la placa a 90 cm, cada uno normalizado a su pico. El pico principal coincide. A la izquierda hay una joroba unos 70 Hz abajo que se mueve con la placa: no es acoplamiento entre antenas ni la sala. Lo próximo es separar subidas de bajadas para ver si viene del VCO.

## Slide 19: Próximos pasos

## Slide 20: Qué viene
Generador propio
Placa de la triangular (0–3 V, 20–200 ms) ya diseñada; reemplaza al generador de laboratorio y permite alimentar todo desde un powerbank.
Sincronismo por hardware
La onda cuadrada de la placa marca cada rampa: reemplaza el ajuste estadístico sobre la triangular.
Procesamiento
Promedio en potencia (niveles sin sesgo); verificar la fase entre rampas y, si se repite, promedio coherente (+9 dB).
Joroba de 70 Hz
Comparar subidas contra bajadas para descartar histéresis del VCO.
Fuera del laboratorio
Blancos enterrados y medición sobre suelo real.
Notes: Lo inmediato es la placa del generador: deja el banco sin generador de laboratorio, alimentable desde un powerbank, y trae el sincronismo por hardware. Después, mejoras del procesamiento y salir del laboratorio.

## Slide 21
Notes: Cierre. Muchas gracias. Quedo a disposición para preguntas del tribunal.
[t≈25s]